## Slide 1: Control de Emisiones Automotrices Nombre del profesor: Raúl Tapia Nombre del alumno: José Ulises Márquez Ramírez Grupo: “502”

## Slide 2: Introducción
El control de emisiones tiene una importancia mayor, ya que debido a esto se ha incrementado la contaminación del planeta considerablemente, por eso hoy en día se han impuesto nuevas reglas que solo permiten un cierta cantidad de gases para comenzar a disminuir este problema, a continuación se presentaran algunos componentes que todo mecánico debemos revisar y reparar.

## Slide 3: • Características físicas y químicas de los combustibles

## Slide 4: La combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad deenergía, en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego. http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n

## Slide 5: Gases Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a separarse, esto es, expandirse, todo lo posible por su alta energía cinética. http://es.wikipedia.org/wiki/Gases

## Slide 6: Residuos La generación de residuos peligrosos provenientes de procesos que utilizan sustancias químicas con características de peligrosidad, requiere la prevención de riesgos e impactos potenciales relacionados con su manejo en cualquier industria. Un taller automotriz realiza actividades que generan residuos peligrosos que si no se manejan adecuadamente pueden contaminar al ambiente; por ejemplo, un litro de aceite usado contamina un millón de litros de agua potable, además de que crea una capa superficial sobre los cuerpos receptores de agua de mas de 8, 000 m2 y por tanto a falta de oxigeno, provoca la muerte de las especies que allí habitan y causan la proliferación de fauna, flora y microorganismos nocivos a la salud.

## Slide 7: Mezcla ideal Es un modelo de mezcla en el cual el volumen, la energía interna y la entalpía de la mezcla es igual al de los componentes puros por separado, es decir el volumen, la energía y la entalpía de mezcla es nula. Cuanto más se acerquen a estos valores los de una mezcla real más ideal será la mezcla. Alternativamente una mezcla es ideal si su coeficiente de actividad es 1. Este coeficiente es el que mide la idealidad de las soluciones. Simplifica enormemente los cálculos y se usa de referencia para las mezclas reales.

## Slide 8: Evaporación de los gases Se conoce como sistema EVAP; a los componentes y/o forma de administrar vapores de combustible almacenados, y/o en movimiento. Estos vapores son considerados residuos altamente contaminantes al medio ambiente.

## Slide 9: ANALIZADOR DE DIOXIDO DE CARBONO TE-1370B Medidores de Gases - Analizador de CO2 "Dióxido de Carbono". http://twilight.mx/Medidores-de-Gases.html?gclid=COfj8vzxjrkCFSdp7Aodc1oAZw

## Slide 10: Normas técnicas de emisión de contaminantes http://sinca.mma.gob.cl/uploads/documentos/17563b785f1066c9c5b550c90185416b.pdf
Años de uso del vehículo | % Máximo de CO (en volumen) | Contenido máximo de HC en partes por millón (p.p.m.); sólo motores de 4 tiempos
13 y más | 4,5 | 800
12 a 7 | 4,0 | 500
6 y menos | 4,0 | 300

## Slide 11: La cámara de combustion En un motor alternativo a ciclo Otto (gasolina), la cámara de combustión es el espacio remanente entre la parte superior del pistón cuando éste se encuentra en el punto muerto superior (PMS; en inglés "Top Dead Center" o TDC) y la culata o tapa de cilindros. En un ciclo Diésel (gas oil),de inyección directa, la cámara de combustión principal se encuentra mecanizada en la cabeza del pistón. En los de inyección indirecta, hay una precámara de combustión o una cámara de turbulencia. La relación entre el volumen máximo y mínimo se denomina relación de compresión. Por simplificar en los motores de ciclo Otto se denomina así al volumen del espacio en la culata. Hay varios tipos de cámaras de combustión, por ejemplo según sea un ciclo de cuatro tiempos o unmotor de dos tiempos, o diésel o gasolina. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n

## Slide 12: Tipos de cámaras de combustion Cámara semiesférica Cámara hemisférica Cámara de cuña Cámara de bañera Cámara en el pistón (Herón) Cámara de inyección directa http://www.apuntes.com/tecnologia/culata-descripcion-tipos-y-camara-de-combustion

## Slide 13: -Productos de la combustión Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno.

## Slide 14: Gas Un gas combustible es un gas que se utiliza como combustible para producir energía térmica mediante un proceso de combustión.

## Slide 15: Las reacciones fotoquímicas. En estas reacciones, lo primero que tiene lugar es un proceso de excitación fotofísico, como por ejemplo una transición ð ðð en los alquenos, una transición n ðð en un carbonilo, etc. Una vez se produce esta excitación, la molécula puede reaccionar, o caer al estado fundamental, liberando el fotón en forma de calor. Como las reacciones son bimoleculares, debemos de determinar cual de las dos moléculas se excita primero, y como regla los sistemas conjugados o con heteroátomos son los que tienen menor energía de excitación. Este punto es importante y debemos de realizar un cálculo previo o bien partir de información experimental que nos lo indique. http://html.rincondelvago.com/reacciones-fotoquimicas-ionicas-y-radicalarias.html

## Slide 16: -Orígenes químicos de las emisiones

## Slide 17: Combustión Ideal Gasolina pulverizada + aire http://www.iessierradeguara.com/documentos/departamentos/automocion/circuitos_auxiliares/Mezclas%20y%20gases%20de%20escape/combustion_mezcla.pdf

## Slide 18: Diésel Como Mezcla Compleja Fórmula: Mezcla compleja de hidrocarburos del petróleo con 5% volumen de ésteres metílicos de aceites vegetales. http://www.buenastareas.com/ensayos/Diesel-Como-Mezcla-Compleja/5309973.html

## Slide 19: • Volatilidad de la gasolina

## Slide 20: Volatilidad La volatilidad de una gasolina es el rango de temperaturas desde que comienza a hervir la mezcla hasta que se evapora todo el líquido (normalmente hasta los 200 grados Celsius)

## Slide 21: Cenizas residuales Cuando se quema un combustible queda un residuo sólido que conocemos como “cenizas”. Aunque pocas, las gasolinas también tienen cenizas, estas cenizas son fuertemente abrasivas y desgastan el motor rápidamente por eso se limita la cantidad residual de ellas en las gasolinas. En el oscuro mundo de la publicidad y el mercadeo hay toda clase de “aditivos misteriosos” generalmente bautizados con nombres muy sugerentes para “elevar” la calidad de esta o la otra gasolina, puede que sea cierto o no, pero lo que si es seguro es que nadie puede comercializar gasolina si no cumple con los estándares del país, y estos son suficientes para el uso seguro y duradero del motor, así es que si usted ama el dinero que ganó sudando la camisa cuidado con la publicidad. http://www.sabelotodo.org/combustibles/gasolina.html

## Slide 22: Aceite La función del aceite es lubricar y proteger el motor, generando una película separadora de las partes móviles y disminuyendo así el desgaste. Conozca los tipos de aceite para ver cuál le conviene más.

## Slide 23: Emisiones contaminantes

## Slide 24: Combustible sucio e inadecuado
El combustible sucio causa mas contaminación de lo normal debido a que no se encuentra en su mezcla correcta y contiene otros componentes que provocan una mala combustión y esto hace mas contaminación.
Además el combustible inadecuado también provoca una contaminación mas de lo permitido debido a que su mezcla no es la adecuada y contiene una clase de componentes que provocan una alteración de gases muy contaminantes.

## Slide 25: Tiempo de inyección incorrecto
Las posibles causas pueden ser el circuito de los inyectores no este funcionando correctamente o no les llegue la corriente para activarse o desactivarse en el tiempo requerido.

## Slide 26: Inyección optima
Máxima potencia o rendimiento
Cuando el sistema de inyección se encuentra de mejor manera tiene muchas ventajas considerables así como la que mencionamos máxima potencia y mejor rendimiento en combustible.

## Slide 27: Mínimas emisiones
Como ya hemos mencionado al tener en perfectas condiciones nuestro sistema de inyección además de tener, máxima potencia y mejor rendimiento otra de las grandes ventajas es que tenemos mínimas emisiones de gases contaminantes.

## Slide 28: - Componentes de la mezcla de gases de escape.
Del resultado del proceso de combustion del motor se obtienen diversos gases y productos, entre ellos los mas importantes son el CO ( monoxido de carbono ), el CO2 ( dioxido de carbono ), el O2 ( Oxigeno ) , Hidrocarburos no quemados ( HC ), Nitrogeno , Agua y bajo ciertas condiciones Nox ( oxidos de Nitrogeno)
http://www.cise.com/portal/notas-tecnicas/item/302-an%C3%A1lisis-de-los-gases-de-escape-de-los-motores-de-combusti%C3%B3n-interna.html

## Slide 29: B. Concentración de gases y la ecuación de combustión.

## Slide 30: Análisis de gases
Análisis de Gases
El análisis de gases se utiliza para evaluar la emisión de gases contaminantes producidos por los motores de combustión interna.
En la emisión participan tres elementos fundamentales del proceso de combustión interna en los motores de gasolina: combustible, oxígeno y calor.
Consiste en un chequeo que compara y analiza los gases contaminantes del vehículo como hidrocarburo (Hc), monóxido de carbono (Co) y dióxido de carbono (Co2).
Actualmente, debido a su efecto contaminante, en la mayoría de los vehículos estos gases son tratados por un catalizador para una menor contaminación.

## Slide 31
Los principales contaminantes lanzados por los automóviles son dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados (HC), y compuestos de plomo y anhídrido sulfuroso. BSS!!

## Slide 32: C. Comparación de la relación estequiométrica.

## Slide 33: Relación estequiométrica aire / combustible.
Mezcla Estequiométrica
En condiciones normales, la combustión total de 1 gramo de gasolina se consigue con 14.8 gramos de aire. Sin embargo, los motores de pistón no son capaces de crear las condiciones de homogeneidad entre aire y gasolina para quemarla el ciento por ciento. Para contrarrestar esta deficiencia los sistemas de alimentación están diseñados de manera que la mezcla contenga un 10 por ciento más de aire por gramo de gasolina. Esta proporción se denomina "mezcla económica" y se forma con 16 partes de aire por cada parte de combustible.

## Slide 34: • Formación de contaminantes

## Slide 35: Monóxido de carbono
El monóxido de carbono también denominado óxido de carbono (II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en desuso) cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. Puede causar lamuerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión deficiente de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefactores y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas u hornallas de la cocina o los calentadores a queroseno, también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos detenidos con el motor encendido también lo despiden. También se puede encontrar en las atmósferas de las estrellas de carbono.

## Slide 36: hidrocarburo
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente porátomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la Química Orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas. Los que tienen en su molécula otros elementos químicos (heteroátomos),se denominan hidrocarburos sustituidos.

## Slide 37: Óxidos de nitrógeno
El término óxidos de nitrógeno (NxOy) se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos formados por la combinación deoxígeno y nitrógeno. El proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, proceso en el cual habitualmente el aire es el comburente.

## Slide 38: Ozono
El ozono (O3) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos deoxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno (O2), formando moléculas de Ozono (O3)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono.

## Slide 39: Cetanos.
El número o índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de su combustión, denominado “Intervalo de encendido”. Una combustión de calidad ocurre cuando se produce una ignición rápida seguida de un quemado total y uniforme del carburante.
Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la calidad de combustión. Por el contrario, aquellos carburantes con un bajo número de cetano requieren mayor tiempo para que ocurra la ignición y después queman muy rápidamente, produciendo altos índices de elevación de presión.
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_cetano

## Slide 40: ZUFRE EN LOS COMBUSTIBLES
He abierto un thread referido al Azufre en los combustibles, considerando los efectos quizá imperceptibles que éste tiene sobre el medio ambiente, la vida de las personas y, respecto a nuestros autos, el deterioro que produce sobre los motores. Adicionalmente, haciendo un seguimiento sobre la torpe e ineficiente política del Estado en la regulación del azufre, ubicándonos en el rezago mundial en esta materia.
http://www.todoautos.com.pe/f9/azufre-en-los-combustibles-recorta-la-vida-util-del-motor-7668.html

## Slide 41: Aditivos
Un aditivo para combustible Es una sustancia química agregada a un producto para mejorar sus propiedades, en el caso de los combustibles dicha sustancia es utilizada en pequeñas cantidades añadida durante su elaboración por el fabricante, para cambiar las características del mismo y para mejorar sus propiedades.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_(combustible)

## Slide 42: Conclusión
Para terminar, me pareció muy interesante saber los cuidados que debemos de tener en nuestros vehículos, por que al tener menos contaminación nuestro planeta será cada vez mas limpio y mejor, situación que a nosotros los seres humanos nos conviene por que al tener un planeta mas limpio será mejor la estadía para nosotros.
Por eso debemos de ser consientes nosotros como reparadores del automóvil como portadores de ellos, debemos de tener nuestros vehículos de la mejor manera.